## Slide 1: MIMO áttekintés
Készítette: Leszkovich Gergely LEGNAAI.ELTE

## Slide 2: Wireless technológia ma
Vezeték nélküli technológiák térhódítása
  Rádió
  BlueTooth
  Infra
  Wifi
Előnyök a vezetékes rendszerekkel szemben
  Olcsó kiépítés
  Olcsó karbantartás
  Mobil eszközök elterjedése

## Slide 3: Wireless technológia ma
Vezeték nélküli technológiák korlátai
  Korlátozott sávszélesség
  Zajos átvitel okozta hibák
A fenti két paraméter általában egymás rovására javítható

## Slide 4: Wireless technológiák javítása: MIMO technológia
A MIMO rendszerek egyszerűen definiálva: Olyan vezeték nélküli kommunikációs rendszer, ahol mind a fogadó, mind a küldő oldalon több antennán keresztül folyik a kommunikáció.
Alapötlet: Space-Time Processing
  Idő: A természetes dimenziója a digitális kommunikációnak
  Tér: A több, térben elhelyezett antennából adódó újabb átviteli dimenzió

## Slide 5: A MIMO által felvetett kérdések
Elméleti korlátok
  Analitikus eredmények
  Kapacitás elméleti korlátai
  Eredmények finomítása
Üzenetküldés
  Általános szempontok
  Megbízhatóság maximalizálása
  Átvitel maximalizálása
  Visszacsatolásos megoldások

## Slide 6: A MIMO által felvetett kérdések
MIMO csatorna modellezése
  Pszeudo statikus keskeny sávú MIMO csatorna
  Térbeli korreláció hatása
  Időben változó, szélessávú MIMO csatorna
  Standardizált modellek
MIMO alkalmazásai (modern 3G-s rendszerek)
  Háttér
  Konkrét megvalósítási megfontolások

## Slide 7: MIMO alapötlet
Használjuk ki a több úton terjedő üzeneteket!
Így csatorna vektor helyett csatorna mátrixunk van, amelynek egyik dimenziója az idő a másik a térbeli eltérés
Többlet információk
Több stream indítása, vagy CDMA (Code Division multiple Acces)megközelítés

## Slide 8: Analitikus megközelítés
Kapacitás Különböző architektúrákon
SISO Ahol h a normalizált komplex jelerősség (gain) a fix, vagy véletlenített csatornának. P az SNR (Signal to Noise Ratio) a fogadó antennán
SIMO (M RX)

## Slide 9: Analitikus megközelítés
MISO (N TX)
MIMO N db. TX és M db. RX antennára Lineáris növekedés: m=min(M,N)

## Slide 10: MIMO signal-model
Az alap képlet: r=Hs + n ahol r a fogadott vektor, s a küldött vektor n a zaj, H pedig a csatorna-mátrix
Számolnunk kell a saját magunk által keltett interferenciával: Ahol Q a kovariancia mátrixa az s vektornak. Optimális esetben az eredetit kapjuk vissza.

## Slide 11: Waterfilling model
Ha a csatorna tulajdonságok ismertek a küldő oldalon.
Ahol µ értékét úgy választjuk, hogy teljesítse:

## Slide 12: Waterfilling model
Érdekes hatás: Erősebb LOS -> rosszabb kapacitás. A sajátértékek miatt.
Visszacsatolás és sok antenna esetén, ha az SNR
  >10dB: 30%-os nyereség
  >0dB de < 10dB: 60%-os nyereség
  < 0dB: Akár 200%-os nyereség

## Slide 13: Ismeretlen csatorna információk
Ebben az esetben a hiányzó értékeket valószínűségi függvényekkel közelítjük, vagy feltételezésekkel élünk a csatorna tulajdonságairól. A kapott eredmények itt is azt mutatják, hogy a magas LOS rontja a kapacitást

## Slide 14: Üzenetküldés MIMO rendszereken
Két fő iránylev:
  Átvitel maximalizálás: Itt az általános kapacitás növelése a cél
  Megbízhatóság (Diversity) maximalizálás: A különböző streamek együtt vannak kódolva, hogy minimalizálják a hibák számát.
  Space-Time Codes(STC)
    Space-Time Block Codes (STBC)
    Space-Time Trellis Codes (STTC)

## Slide 15: Megbízhatóság maximalizálása STTC-vel
Minden s.l inputra a ST kódoló előállít egy N hosszú szimbólumsorozatot: cl=[c.l1, c.l2, …. C.lN] transzponált
Ebből áll elő a kód mátrix: C={c.1, c.2, …. C.L}
A megérkezett mátrix legyen C’, ebben hibák is vannak.

## Slide 16: Megbízhatóság maximalizálása STTC-vel
Ekkor számolható egy hiba mátrix:
Ekkor a hibás eredmény elfogadásának esélye:

## Slide 17: Megbízhatóság maximalizálása STTC-vel
Ahol a E.s a szimbólum-energia, N.0 a zaj sűrűség, r a hiba mátrix (A) rangja, és β.i-k pedig A sajátértékei.
Cél az r maximalizálása, a maximális kódolási nyereség eléréséhez.

## Slide 18: Megbízhatóság maximalizálása STBC-vel
Az egyszerűbb dekódolás érdekében alkalmazhatunk blokk kódokat is.
A blokk kódok lényege, hogy a csatorna mátrixot egy ortogonális mátrixként definiáljuk, és így a már korábbi tanulmányokból ismert eljárással ellenőrizhetjük a kapott üzenet helyességét.

## Slide 19: Megbízhatóság maximalizálása STBC-vel
MIMO esetén szükséges kiegészítés, hogy a csatorna mátrix nem feltétlenül NxN-es.
Ilyenkor időbeli bontást végzünk.
A dekódoláshoz szükség van a fogadó oldalon is csatorna információkra.

## Slide 20: Átvitel maximalizálása térbeli multiplexálással
Egyszerű megközelítés: Minden antenna különálló folyamokat továbbít.
Probléma: Fogadó oldalon hogyan válasszuk szét a folyamokat?
Zero Forcing technika: Inverzel kódol vissza, nagyon rossz kondíciós számokkal dolgozik(LOS).

## Slide 21: Átvitel maximalizálása térbeli multiplexálással
Maximum LikleHood, ahol a fogadó összehasonlítja az összes valószínű elküldött üzenetet-
  Bonyolult dekódolás
Blind-Detection: Ha nincs csatorna információ. Főként a számítást növeli meg, kisebb mértékben a BER-t (Bit Error Rate)

## Slide 22: Átvitel vs. Megbízhatóság
A két paraméter csak egymás rovására javítható
De nem zárja ki egyik a másikat, vannak kevert megoldások, amik egy adott sávszélesség nyerség mellé bizonyos fokú megbízhatóságot is garantálnak.
Több antenna esetén érdemes a térbeli multiplexálásra helyezni a hangsúlyt

## Slide 23: Feedback
Alapvetően azt láthatjuk, hogy nem szükséges küldő oldalon ismerni a csatorna információkat
Vanna próbálkozások, hogy így optimalizáljunk
Cél BER minimalizálása

## Slide 24: MIMO csatorna modell
Mivel a MIMO-algoritmusok rendkívül érzékenyek a csatorna mátrix tulajdonságaira, ezért a csatorna modell megválasztása előtérbe került.
Szempontok
  Összekapcsolt antennák közti korreláció
  A csatorna mátrix kondíciós száma

## Slide 25: Pszeudo-statikus, keskeny-sávú MIMO csatorna
Line of Sight component model
Itt a mátrixot két tag összegeként írjuk fel: H=H.los + H.nlos
Ricean K faktor: A LOS és az NLOS komponens fő foka közti arány. Általában minél nagyobb, annál jobb.
Azonban MIMO rendszerekben csökkenti a térbeliség nyújtotta előnyöket

## Slide 26: Pszeudo-statikus, keskeny-sávú MIMO csatorna
Kültéri környezetben a K értéke általában nagyobb, tehát az NLOS kevésbé domináns. (Kevesebb tereptárgy, nagyobb távolságok)
Beltéri környezetben viszont a MIMO előnyei jobban megjelennek

## Slide 27: Problémák két polarizált antenna esetén
Problémák multipath esetén
A tapasztalatok szerint a két antenna nem kerül korrelációba szabadtéri környezetben
Tehát a két antenna esetén a polarizáltság megoldás lehet a kültér okozta problémákra.

## Slide 28: Egyéb antenna elhelyezési megközelítések
Ortogonális elhelyezés
Effective degrees of Freedome

## Slide 29: Időben változó, szélessávú MIMO csatorna
Itt több H mátrix-szal számolunk, és véletlenített fading összetevővel számolunk. Általában cél, hogy az antennákat közel helyezhessük el, ám ez komoly problémát jelenthet mobil pontok esetén (Doppler effektus)
A Doppler effektus nagy LOS dominancia esetén csekély

## Slide 30: MIMO standardizálás
IEEE 802.16 Fix sávszélességhez
3GPP mobil alkalmazásokhoz

## Slide 31: MIMO 3G-s rendszerekben
Kutatások, standardizálás
Cella alapú rendszerek Nem jellemző egyelőre a MIMO
Komplex rendszer mind fogadó, mind küldő oldalon
Milyen akadályai vannak a széles körben való elterjedésnek?

## Slide 32: Antennával kapcsolatos kihívások
Több antenna, meghatározott távolságra
4 antenna esetén 10 lambda távra, 2GHz mellet 1.5m térbeli eloszlás
2db polarizált antenna esetén 7,5 cm
Még ez is kritikus!

## Slide 33: Fogadó oldali komplexitás
Bonyolult algoritmusok
Bonyolult szerkezet
Már 4 antenna esetében is
Dual mód
Drága, sokat fogyaszt

## Slide 34: Csatorna állapot a küldő oldalon
Kapacitás -> a csatorna függvénye
Water filling technológia
A csatorna korrelációs mátrix ismerete segíti a küldőt az optimalizálásban.
Power management
Visszajelzés a sikerességről

## Slide 35: Összefoglalás
A jövőben elterjedhető megoldás
Inkább rögzített rendszereken (Mesh)
NLOS környezetben
Pontos matematikai háttér -> sok felmerülő gyakorlati probléma

## Slide 36
Köszönöm figyelmüket!