Számítógépek felépítése (B)

Név:

- 4910 kettes számrendszerben 8 biten ábrázolva:

- -4910 kettes számrendszerben 2-es komplemens alakban 8 biten:

- A 6,62510 kettes számrendszerben fixpontosan (5bit egészek, 5 bit törtrész):

- A 101101112  hexadecimális (16-os számrendszer) ábrázolással:

- Melyik típusú processzorban van több címzési mód:

- Rajzoljon egy 4 bites összeadó áramkört (teljes-összeadót felhasználhat):

- Rajzoljon olyan áramkört, ami ROM-ként 2 értéket tárol 10112-t és a 11002-t:

- Egy kísérleti (elképzelt) számítógép virtuális memóriakezelést alkalmaz, lapozásos technikával. A lapok mérete 100 byte. A virtuális címtartományt 4000 bytosnak szeretnénk, a rendelkezésre álló központi memória mérete 800 byte. (A memória és a lapok számozását 0-tól kezdjük.  A memória byte szervezésű.)

A laptábla első néhány sora a jobb oldalt látható (az első bit a jelenléti bit, a 0 azt
jelenti, hogy a lap nincs a memóriában , ekkor a többi  bit  jelentéktelen.)

Hány sorból áll a teljes laptábla:

A 139-es logikai címnek megfelelő fizikai cím:

Írja le részletesen (5-10 mondat) mi történik, ha a 254-es logikai címre hivatkozunk.

- Egy számítógép sematikus rajza a következő: (1 operandusú, akkumulátoros, az ALU szorozni, összeadni tud és egyel növelni.) Milyen sorrendben kell a vezérlőnek a kapukat nyitogatni egy olyan utasítás végrehajtásához, ami az akkumulátor tartalmát egyel megnöveli és az akkumulátorból az operandusban megadott memóriacímre tölti az értéket :

Melyik utasítás típust nem lehet egyszerűen megvalósítani a fenti géppel:

- Mit jelent a „többszintű megszakítás kezelés”?

- Mi jellemző a „programozott I/O” -ra?

- Mit jelent a „memória hierarchia” fogalma?

- Milyen címértelmezési, és címmegadási módokat ismer?

- Mit növel meg a pipeline feldolgozás, milyen problémák adódhatnak a 
használatakor és ezeket hogyan lehet orvosolni?

- Mit jelent a „port”, milyen portokat ismer?

- Mire lehet felhasználni a „bit szelet (bit slice) processzor-okat?

- Hogy néz ki a „3 címes utasítás” forma?

- Mit jelent a „virtuális memóriakezelés”, mi a lényege?

- Mit jelent a „ROM” rövidítés (magyarázza el röviden)?

- Mit jelent a „MISD” rövidítés (magyarázza el röviden)?

- Válasszon ki egy tetszőleges I/O perifériát és írja le az 5 legfontosabb 
jellemző adatát, vagy a vele kapcsolatos fogalmat (meghatározásával)!